Conducción sobre Tierra en un tracción delantera

Presentación: 
    Este es el primero de una serie de artículos dedicados a la conducción deportiva, en rallyes. 
A pesar de ser técnicas y consejos aplicables a la conducción deportiva, se pueden aplicar a nuestra conducción diaria, ya que al fin y al cabo pisamos el mismo terreno, no con las mismas protecciones de seguridad, ni con el mismo tráfico, pero si por las mismas carreteras.

Quiero hacer un especial hincapié en que cualquiera que desee practicar estos consejos, lo haga en circuitos cerrados (tipo Jarama, Montmeló, Jerez, etc.), que por una módica cantidad te puedes desfogar a fondo, sin riesgos para ti, ni sobre todo para los demás. NUNCA y digo NUNCA, se os ocurra hacer esto en vías públicas, puesto que las carreteras las carga el diablo y nunca se sabe donde puede venir el accidente, así que no pongáis en peligro ni vuestra integridad ni la de los demás, que no tienen culpa de los errores o imprudencias que cometáis.

Espero que os sirva para mucho. 
        Alberto Lorenzo

Empezamos con la Conducción sobre tierra en un tracción delantera.

Vamos a ponernos en el caso de la trazada de una curva a derechas.

| 1: Un poco de freno | 2: Dejar el freno y dar gas | 3: Gas a fondo |
| --- | --- | --- |

Aceleramos hasta el último momento, y comenzamos a frenar (foto 1) mientras giramos la dirección un poco en sentido contrario al giro de la curva, en este caso a la izquierda, para hacer balancear el coche. Entre la deceleración del freno y la dirección, hacemos que el coche derrape un poco hacia la derecha por detrás (sobreviraje). 
Aprovechamos este leve derrape para en ese momento girar de verdad en el sentido de la curva (foto 2), o sea a la derecha. Esto provoca que el sobreviraje sea aún más pronunciado, lo que facilitará el trazado de la curva (foto 3). Algunos pilotos profesionales se apoyan también del freno de pié, haciendo que las ruedas traseras frenen y derrapen mientras las delanteras es imposibles que se claven.

| 4: Contra volante y gas | 5: Contra volante y gas | 6: Contra volante y gas |
| --- | --- | --- |

A partir de ese momento debemos ir trazando la curva (foto 4), jugando con el acelerador y el volante realizando contra volante (foto 5), para a medida que corregimos el sobreviraje trazamos la curva (foto 6). Intentar en todo momento que las ruedas delanteras miren hacia la trayectoria de la curva. Si nos pasamos en el balanceo del coche, nos va a penalizar el cronómetro, a pesar de dar más espectacularidad. 
    Nunca debemos balancear en exceso el coche antes de la curva, pues puede provocar un trompo, con el retraso que eso supone (si no termina mal, claro). En el caso de quedarnos cortos el coche reaccionará mucho más rápido al contravolante, lo que supondrá dejar de derrapar y enfilar la salida de la curva de forma más recta. Sólo hay que tener cuidado de no derrapar de delante (subvirar), para no perder tracción y agarre, y podamos salir de la curva lo más deprisa posible (foto 7). 
Parece fácil, pero requiere unas cuantas pasadas y algún que otro susto.

7: Gas a fondo para salir de la curva

¡¡ A por la siguiente curva!!